## Slide 1
ENRICO PUTZI
Netzwerke und Schaltungen 1
Übung 05
Elektrische Netzwerke
https://eputzi.github.io/courses/nus1/index.html
Webseite
Fragen
Notes: Cover. Pro Woche nur Übungsnummer, Thema und ggf. Website-Link ändern.

## Slide 2
Heute
Was machen wir heute?
Zählpfeile und Zählpfeilsystem
Spannungs- und Stromquellen
Kirchhoff
Widerstandsnetzwerke
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 3
Theorie
Zählpfeile
Für Spannung und Strom Falls Wert negativ zeigt der Pfeil in wirklichkeit in die andere Richtung!
-10V
=
10V
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 4
Theorie
Spannungs- und Stromquellen
Ideale Quellen: Kein Innenwiderstand Halten Strom/Spannung konstant Ideale Stromquelle (Strom vorgegeben) Ideale Spannungsquelle (Spannung vorgegeben)
Seite 122 Pearson
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 5
Theorie
Generator- und Verbraucherzählpfeilsystem
Generator: Strom entgegen der Spannung
Verbraucher: Strom hat die gleiche Richtung wie Spannung
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 6
Theorie
Maschenregel
Summe der Spannungen = 0
1. Umlaufrichtung festlegen.
2. Pfeilen entlang des Weges folgen:
  In Umlaufrichtung
  Entgegen der Umlaufrichtung
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 7
Theorie
Knotenregel
Gleich viel Strom «raus» wie «reinkommt»
Strom zu Knoten
Strom aus Knoten Umgekehrt geht auch, einfach beide tauschen
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 8
Aufgabe
Aufgabe zur Knotenregel
Achtung Vorzeichen und Pfeilrichtung!
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 9
Theorie
Recap Widerstandsschaltungen
Spannung teilt sich auf Strom durch jeden Widerstand gleich
Strom teilt sich auf Spannung über jeden Widerstand gleich
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 10
Aufgabe
Widerstandsnetzwerk
Berechnet den Gesamtwiderstand zwischen den Klemmen A und B.
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 11
Aufgabe
Widerstandsnetzwerk
Berechnet den Gesamtwiderstand zwischen den Klemmen A und B.
Links: und in Serie, rechts: und in Serie. Die beiden Zweige sind parallel, dazu in Serie:
Parallelschaltung zweier Widerstände:
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 12
Theorie
Spannungsteiler
Strom durch beide R gleich
Praktisches Werkzeug für Berechnungen
Beim Spannungsteiler ist der Widerstand oben,
über den man auch die Spannung sucht
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 13
Theorie
Belasteter Spannungsteiler
Spannung teilt sich anders auf da R2 parallel zu RL ist
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 14
Aufgabe
Spannungsteiler
Beim I²C-Bus ist die Datenleitung SDA über einen Pull-up-Widerstand = 10 kΩ mit der Versorgung = 3.3 V verbunden.
Um eine logische 0 zu senden, schaltet ein Teilnehmer seinen Open-Collector-Ausgang durch. Dieser wird hier als Widerstand = 1.0 kΩ gegen Masse modelliert.
Berechnet die Spannung der Leitung, wenn der Treiber durchgeschaltet ist.
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 15
Aufgabe
Spannungsteiler
Die Eingänge der Busteilnehmer sind hochohmig: Über SDA fliesst kein Strom ab. ⇒ unbelasteter Spannungsteiler
Die Spannungen verhalten sich wie die Widerstände:
⇒ Die Leitung liegt nahe bei 0 V: logisch 0 (LOW).
Wie ist die Spannung bei ?
Treiber gesperrt (): = 3.3 V, d.h. logisch 1 (HIGH).
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 16
Theorie
Stromteiler
Spannung über alle R ist gleich
Beim Stromteiler steht im Zähler der Widerstand des Zweigs, den man NICHT sucht.
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 17
Aufgabe
Stromteiler
An eine ideale Stromquelle mit = 5.0 A werden zwei Lasten = 4.0 Ω und = 1.0 Ω parallel angeschlossen.
Berechnet die Ströme und in den beiden Widerständen.
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 18
Aufgabe
Stromteiler
An eine ideale Stromquelle mit = 5.0 A werden zwei Lasten = 4.0 Ω und = 1.0 Ω parallel angeschlossen.
Berechnet die Ströme und in den beiden Widerständen.
Stromteiler: Die Teilströme verhalten sich wie die Leitwerte:
Der grössere Strom fliesst durch den kleineren Widerstand.
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 19
Theorie
Messgeräte
Ideale Messgeräte beeinflussen das Netzwerk nicht!
Immer parallel messen
Immer seriell messen
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 20
Theorie
Messgeräte
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 21
Theorie
Spannungsrichtige Vs Stromrichtige Widerstandsmessung
Spannungsrichtige Schaltung (Stromfehlerschaltung)
• Voltmeter liegt direkt am Widerstand Spannung wird korrekt gemessen ().
• Amperemeter misst den Gesamtstrom durch Widerstand und Voltmeter ().
• Gemessener Widerstand:
• Geeignet für: ?
Stromrichtige Schaltung (Spannungsfehlerschaltung)
• Amperemeter liegt direkt vor dem Widerstand Strom wird korrekt gemessen ().
• Voltmeter misst die Gesamtspannung über Widerstand und Amperemeter ().
• Gemessener Widerstand:
• Geeignet für: ?
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 22
Aufgabe
Spannungsrichtige Widerstandsmessung
Mit einem Ampèremeter ( = 1.000 Ω) und einem Voltmeter ( = 50.00 kΩ) soll der Nennwert eines Widerstandes = 1.000 kΩ nachgemessen werden. Die Spannungsquelle liefert = 100.0 V.
Welche Werte und werden gemessen?
Wie gross ist der daraus berechnete Widerstand und der relative Fehler?
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 23
Aufgabe
Spannungsrichtige Widerstandsmessung
Mit einem Ampèremeter ( = 1.000 Ω) und einem Voltmeter ( = 50.00 kΩ) soll der Nennwert eines Widerstandes = 1.000 kΩ nachgemessen werden. Die Spannungsquelle liefert = 100.0 V.
Voltmeter misst (Spannung richtig), Ampèremeter misst .
Relativer Fehler: (wegen )
Mit ungerundeten Zwischenergebnissen weiterrechnen!
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 24
Aufgabe
Stromrichtige Widerstandsmessung
Mit einem Ampèremeter ( = 1.000 Ω) und einem Voltmeter ( = 50.00 kΩ) soll der Nennwert eines Widerstandes = 1.000 kΩ nachgemessen werden. Die Spannungsquelle liefert = 100.0 V.
Welche Werte und werden gemessen?
Wie gross ist und der relative Fehler?
Welche Schaltung eignet sich für kleine, welche für grosse Widerstände?
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 25
Aufgabe
Stromrichtige Widerstandsmessung
Mit einem Ampèremeter ( = 1.000 Ω) und einem Voltmeter ( = 50.00 kΩ) soll der Nennwert eines Widerstandes = 1.000 kΩ nachgemessen werden. Die Spannungsquelle liefert = 100.0 V.
Ampèremeter misst (Strom richtig), Voltmeter misst .
Relativer Fehler: +0.1000 % (zu gross, wegen )
Spannungsrichtig (5.1): gut für kleine Widerstände ()
Stromrichtig (5.2): gut für grosse Widerstände ()
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 26
Aufgabe
Netzwerkanalyse
Gegeben ist das nebenstehende Netzwerk mit der Spannungsquelle und den Widerständen .
Berechnet den Strom allgemein.
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 27
Aufgabe
Netzwerkanalyse
Knoten identifizieren und das Netzwerk übersichtlicher zeichnen (unten links).
liegt direkt parallel zur idealen Spannungsquelle ⇒ kein Einfluss auf .
Strom durch (in Serie mit ):
Stromteiler an :
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 28
Aufgabe
Moodle Aufgabe 2
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 29
Aufgabe
Moodle Aufgabe 2
Nullabgleich: Durch das Messinstrument fliesst kein Strom.
⇒ Beide Zweige sind unbelastete Spannungsteiler mit gleichem Teilerverhältnis:
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 30
Aufgabe
Moodle Aufgabe 1
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 31
Aufgabe
Moodle Aufgabe 1
In Serie fliesst überall derselbe Strom . Ohm’sches Gesetz:
Maschenregel:
Neuer Gesamtwiderstand für = 250 mA bei gleicher Spannung :
Ungerundetes verwenden!
Notes: Die wichtigste Standardfolie: links 2–5 Stichpunkte, rechts ein grosses Bild, eine Schaltung, ein Screenshot oder eine Skizze. Wenn kein Visual nötig ist, die rechte Fläche für eine grosse Formel nutzen.

## Slide 32
AM ENDE
Takeaways
Drei Dinge, die heute sitzen sollten.
01
Maschenregel
02
Knotenregel
03
Maybe Messgeräte
Fragen?
Notes: Optional: QR-Code oder kurzer Link zum Fragen-Tool.